Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Перечень услуг связанных с содержанием общего имущества в многоквартирных домах 1. Проведение технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов; 2. Обеспечение температурно-влажностного режима общих помещений многоквартирного дома и внутри жилых помещений за счет обеспечения работоспособности инженерного оборудовании, обслуживающего более одной квартиры, и удовлетворительного технического состояния несущих конструкций дома; 3. Осуществление работ по благоустройству придомовой территории; 4. Обеспечение надлежащего состояния контейнерных площадок и контейнеров для ТБО и КГМ, содержание в чистоте контейнерных площадок, обеспечение подъездов с твердым покрытием и уборка мусора, после разгрузки контейнеров в мусоровозы; 5. Уборка внутриподъездных площадей многоквартирного дома с соблюдением периодичности выполнения основных видов работ; 6. Уборка, мойка и дезинфекция, устранение повреждений и неисправностей систем мусороудаления при наличии в доме мусоропровода; 7. Дератизация и дезинсекция от грызунов и насекомых технических помещений, других общих помещений дома, включая подъезды; 8. Мероприятия по противопожарной безопасности многоквартирного дома: - осмотр и ремонт оборудования пожарной сигнализации, систем дымоудаления и средств тушения в местах общего пользования 9. Содержание в исправном состоянии конструкций чердачного помещения, кровли и системы водоотвода, очистка кровли и внутренних водостоков от мусора, грязи, листьев, снега, наледи и т.д. 10. Осуществление аварийно-восстановительных работ, обеспечивающих нормальную работоспособность инженерных коммуникаций и конструктивных элементов для более одного жилого помещения многоквартирного дома; 11. Подготовка жилого здания к эксплуатации в весенне-летний период; 12. Подготовка жилого здания к эксплуатации в осенне-зимний период; 13. Обслуживание, обследование, регулировка и наладка систем инженерного оборудования, обслуживающего более одного жилого помещения: 13.1 Вентиляция: - утепление, прочистка и ремонт газо-вентиляционных каналов; - проверка наличии тяги в газоходах и вентиляционных каналах. 13.2 Канализация: - прочистка и ремонт канализационного лежака, выпуска, стояков; - проверка исправности канализационных вытяжек. 13.3 Отопление, ХВС, ГВС: - ревизия и замена запорной арматуры, участков трубопроводов (вентилей, кранов, задвижек и т.д.); - набивка сальников; -мелкий ремонт теплоизоляции; - разборка, осмотр и очистка элеваторных узлов. - устранения течи с заменой участка трубопровода на стояках ХВС, ГВС отопления без учета приборов отопления. 13.4 Электротехнические работы: - установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания (за исключением внутриквартирных устройств и приборов); - ремонт и ревизия этажных электрощитов, ВРУ; - замена и восстановление участков электропроводки; - замена перегоревших электролампочек в местах общего пользования. 14. Обеспечение бесперебойного электроснабжения лифта; 15. Содержание, оборудование, проведение технического диагностирования и обследования лифтов: типовое или комплексное обслуживание, техническое освидетельствование; 16. Обслуживание, техническое диагностирование и обследование систем газоснабжения, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома и обеспечивающих работоспособность оборудования для более одного жилого помещения. 17. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов; 18. Вывоз крупногабаритного мусора, за исключением строительного мусора; 19. Приобретение, содержание и ремонт контейнеров. 20. Уборка придомовой территории и внешнее благоустройство придомовой территории, включая содержание и ремонт хозяйственных площадок, детских игровых и спортивных площадок расположенные в границах земельного участка, на котором расположен дом и являющиеся общим имуществом многоквартирного дома, и другие виды работ. 21. Уход за зелеными насаждениями. Перечень работ, относящихся к текущему ремонту 1. Фундаменты Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы. 2. Стены и фасады Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов до 50%. 3. Перекрытия Ремонт отдельных элементов: заделка швов и трещин; укрепление и окраска. 4. Крыши Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции. 5. Оконные и дверные заполнения в помещениях в многоквартирном доме, не являющихся частями квартир и предназначенных для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений. 6. Межквартирные перегородки Усиление, смена, заделка отдельных участков. 7. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей Восстановление или замена отдельных участков и элементов. 8. Полы в помещениях в многоквартирном доме, не являющихся частями квартир и предназначенных для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме Замена, восстановление отдельных участков. 9. Печи и очаги Работы по устранению неисправностей. 10. Внутренняя отделка Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях. 11. Центральное отопление Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления включая домовые котельные. 12. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения включая насосные установки в жилых зданиях. 13. Электроснабжение и электротехнические устройства Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов. 14. Вентиляция Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции включая собственно вентиляторы и их электроприводы. 15. Мусоропроводы Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств. 16. Специальные общедомовые технические устройства Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств, выполняемые специализированными предприятиями по договору подряда с собственником (уполномоченным им органом) либо с организацией, обслуживающей жилищный фонд, по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями либо соответствующими отраслевыми министерствами (ведомствами) и согласованными государственными надзорными органами. 17. Внешнее благоустройство Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен дом и являющиеся общим имуществом многоквартирного дома, контейнерных площадок.

## Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выполняемых (оказываемых) непосредственно управляющей организацией

Услуги, оказываемые управляющей организацией в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г № 491

## Согласно Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда 
(утв. постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170):

Приложение № 3

К договору управления многоквартирным домом

от ________20__г

ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов

1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей – дроссельных шайб).

2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.).

3. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.)

4. Прочистка канализационного лежака.

5. Проверка исправности канализационных вытяжек.

6. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.

Б. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весеннее-летний период

1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок.

2. Снятие пружин на входных дверях.

3. Консервация системы центрального отопления.

4. Ремонт оборудования детских и спортивных площадок.

5. Ремонт просевших отмосток.

В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий в осеннее - зимний период

1. Замена разбитых стекол окон.

2. Ремонт входных дверей в подъезды.

3. Утепление трубопроводов в подвальных помещениях.

4. Укрепление и ремонт парапетных ограждений.

5. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.

6. Утепление бойлеров.

7. Проверка состояния продухов в цоколях зданий.

Г. Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров

1. Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли.

2. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах и газоходах.

3. Смена прокладок в водопроводных кранах.

4. Уплотнение сгонов.

5. Притирка пробочного крана в смесителе.

6. Регулировка и ремонт трехходового крана.

7. Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках.

8. Укрепление трубопроводов.

10. Мелкий ремонт изоляции.

11. Смена перегоревших электролампочек на лестничных клетках, технических подпольях и чердаках.

12. Устранение мелких неисправностей электропроводки.

13. Смена (исправление) штепсельных розеток и выключателей в местах общего пользования.

Д. Прочие работы

1. Регулировка и наладка систем центрального отопления.

2. То же вентиляции.

3. Промывка и опрессовка системы центрального отопления.

4. Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием.

5. Уход за зелеными насаждениями.

6. Удаление с крыш снега и наледей.

7. Очистка кровли козырьков от мусора, грязи, листьев.

8. Уборка и очистка придомовой территории.

9. Вывоз ТБО.

10. Очистка и промывка стволов мусоропровода и их загрузочных клапанов.

В жилых и подсобных помещениях квартир работы выполняются нанимателями, арендаторами, собственниками жилых помещений.

Управляющая организация                                                                     Собственник

ООО «Фирма Факт Н»»                                                                              гРязань , ул.____________, дом __

директор

ООО «Фирма ФАкт Н»_________Г.В,Кузнецов

________/__________________/

Важно!

В состав услуг и работ не входят:

а) содержание и ремонт дверей в квартиры, дверей и окон, расположенных внутри жилого или нежилого помещения, не являющегося помещением общего пользования;

б) утепление оконных и балконных проемов, замена разбитых стекол окон и балконных дверей, утепление входных дверей в квартирах и нежилых помещениях, не являющихся помещениями общего пользования;

в) уборка и очистка земельных участков, не входящих в состав общего имущества, а также озеленение территории и уход за элементами озеленения ( в том числе газонами, цветниками, деревьями и кустарниками), находящимися на земельных участках, не входящих в состав общего имущества. Указанные действия осуществляются собственниками соответствующих земельных участков.